## Slide 1: DAQ-Middleware Core Meeting
千代浩司
2016-01-18

## Slide 2: もくじ
物理学会
10GbE測定

## Slide 3: 物理学会
3/19 午前 11番目
講演番号：19aCA-11 DAQ-Middlewareへの機器制御機能の実装

## Slide 4: 10GbE
CentOS 7.2.1511 (2015-12リリース)で10GbE NICが認識できるようになった（ixgbeドライバの更新があった）
iperf3で確認してみたらラインレートでていない(8.9Gbps程度)

## Slide 5
topコマンドで走っているCPUを表示(f jと押す)させると頻繁に走っているCPUが変わっている
iperf3を走らせるcpu coreを固定して測定
サーバー側（受信側）
iperf3 -sD -A 1 (-A 1: cpu core #1で動かすオプション)
クライアント側（送信側）
iperf3 -c 10.0.0.1 -A 2 (cpu core #2で動かす）

## Slide 6: CentOS 7.2 iperf3 recv (cpu固定ありなしでの比較)
赤: cpu core固定なし
青: cpu core固定あり
iperf3 -i 0.1 として100ミリ秒平均の数値を取得、プロット

## Slide 7: CentOS 7.2 iperf3 send (cpu固定ありなしでの比較)
赤: cpu core固定なし
青: cpu core固定あり
iperf3 -i 0.1 として100ミリ秒平均の数値を取得、プロット

## Slide 8: archlinux iperf3 cpu固定なし

## Slide 9
tcp server – receiver を作ってreceiverでsched_getcpu()を使いCPUコアが切り替わるタイミングを見た

## Slide 13: CPU cacheの位置、大きさ
lstopo コマンドの出力（バージョンによってはhwlocであることもある）

## Slide 14
CentOS 7 は次期主力OS Scientific Linux 7と同等なはず（もうじきSL 7.2がリリースされる）
DAQコンポーネントスレッドが走るCPUコアを指定するメカニズムが必要か？
  固定することはsched_setaffinity()でできる