## Slide 1: CSPモデルの実装言語/ライブラリ
磯部 祥尚
産業技術総合研究所
情報技術研究部門
2016年8月30日
この資料の一部またはすべての内容について、作成者の許可なき使用・複製・配布を固くお断りします
科研費ミーティング

## Slide 2: CSP通信方式のRTMへの実装

## Slide 3: CSP通信方式のRTMへの実装
RTコンポーネント間通信に以下の機能（CSP方式）を追加：
  同期型メッセージパッシング通信機能
  通信相手/チャネルの選択機能
  （各機能についてはこのスライドで説明する）
RTCによる構成例
0
1
ロボット間で情報を共有するための通信
（ソフトリアルタイム）

## Slide 4: CSPの特徴

## Slide 5: 並行動作の仕様記述言語
CSP：並行プロセス（通信の順番など）を論理的に記述する仕様記述言語とその解析方法一式（CSP：Communicating Sequential Processes, 1978, Oxford大学）
  複数のプロセスを同期型メッセージパッシング通信チャネルで接続する
  CSPは機能安全の国際規格IEC61508で推奨されている形式手法のひとつ
  CSPに基づく検証ツール（FDRなど）やプログラミング言語（Goなど）がある
判断
認識
制御
cam
img
com
ctrl
P1
P2
P3
P4
cam
img
c1
c3
c2
c4
モデル検査器FDR
（Oxford大学）
Go言語（Google）
Go言語のマスコット
階層構造

## Slide 6: 通信方式の種類
並行ソフトウェアの構築にはプロセス間の情報伝達（通信）が必要
通信方式の種類：
受信
送信
書込
読出
共有メモリ
  共有メモリ通信方式
    情報は共有メモリを介して渡される
    処理が軽い（情報の上書きに注意）
受信
送信
送信
受信
バッファ
  非同期型メッセージパッシング通信方式
    送信情報はバッファに一時保存される
    バッファフル時の上書き可/不可が重要
受信
送信
送信
受信
  同期型メッセージパッシング通信方式
    送信と受信は同時に実行される
    情報は確実に渡される（処理が明確）

## Slide 7: CSPの特徴（同期型メッセージパッシング通信）
CSPはチャネルを用いた同期型メッセージパッシング通信方式を採用
  ○ 確実に情報が相手に伝わる（動作がわかりやすい）
  × 共有メモリ通信よりも処理が重い
P1
com.“AM 8:00”
P2
AM
8:00
同期型メッセージパッシング通信
話したメッセージは確実に伝わる
（不在ならば話せない）
P1
x = “AM 8:00”
P2
AM 8:00
書いたメッセージが伝わるか不安
（読み書きのタイミングが難しい）
共有メモリ通信
伝言板
共有メモリ

## Slide 8: CSPの特徴（イベント駆動）
CSPモデルはイベント駆動を採用
  同期型メッセージパッシング通信＋イベント駆動： 待ちの間のCPU負荷は無し
  共有メモリ＋ポーリング： 定期的な書込みチェックのためCPU負荷がかかる
P1
event
P2
イベント駆動
電話が鳴るまでは眠っていてよい
P1
x = “”
P2
書込みの有無を定期的にチェック
（何もしないのに忙しい）
ポーリング
伝言板
共有メモリ
zzz…

## Slide 9: CSPの特徴（通信相手の自動選択）
CSPモデルは通信可能な相手を自動的に選択して通信可能
受信可能なプロセスを選択して送信する
（全てが受信不可のときは、ひとつが受
信可能になるまで送信を延期）
P
P3
119
P2
P1
119
代表電話（手の空いている人が受ける）

## Slide 10: CSPの特徴（通信チャネルの自動選択）
CSPモデルは通信可能なチャネルを自動的に選択して通信可能
受信可能なプロセスが接続されている
チャネルを選択して送信する
２人に同時に電話をかけて出た方とだけ会話する（このような電話はない？）
P
P2
45892
P1
46031
45892
46031
山田
佐藤

## Slide 11: CSPの実装言語/ライブラリ

## Slide 12: 通信方式の比較
同期型メッセージパッシング通信は理解しやすい（確実な情報の受渡し）
共有メモリ通信は処理が軽い（上書きや再読込みに注意）
送信プロセス
受信プロセス
1
2
同期型メッセージパッシング通信
送信プロセス
受信プロセス
共有変数
1
2
2
2
共有メモリ通信
再読込み
上書き

## Slide 13: 書込み・読出しの相互排他
送信プロセス
受信プロセス
送信プロセス
受信プロセス
共有変数
状態
無
有
無
有
1
2
1
2
2
1
共有メモリ通信
同期型メッセージパッシング通信
上書きや再読込みの回避には排他制御が重要

## Slide 14: 同期モデルと非同期モデルの比較
協調搬送ロボットの例
  接近、待機、搬送、ロスト状態をもつ
  各ロボットの振舞い（状態遷移図）
非同期チャネル版
同期チャネル版（CSP版）

## Slide 15: CSP記述と詳細化
並行動作は、最初にCSPで設計、検証するとよい（非同期型の実装でも）
  上流設計ではわかりやすいCSPで設計（正しく動くことを重視）
  下流設計で実装言語やハードに適した実装モデルに変換（効率なども考慮）
変換
プログラム
実装
はじめからこれを設計するのは難しい
設計＆解析
（並行プロセスの本質）
自動？
実装
実装準備
CSPベース設計
共有メモリベース
の実装言語
CSP記述
実装（CSP対応）
CSPベース設計
CSP対応のプログラミング言語やライブラリならば直接実装できる

## Slide 16: CSP記述の実装言語・ライブラリ
CSP記述（同期通信など）を実装するための言語・ライブラリの例
言語 | ライブラリ | 研究開発元
Java | JCSP | ケント大学
C++ | C++CSP | ケント大学
Haskell | CHP | ケント大学
Python | Python-CSP | ウォルバーハンプトン大学
Go |  | Google社
XC |  | XMOS社（XMOSの開発言語）
SW
HW
Go言語（Google）
http://golang.jp/go_faq#csp
Go言語の並列性がCSPをベースにしている理由は？
『並列性のサポートを言語的に高レベルで提供するモデルのうちで、最も成功しているものは、HoareのCSPに由来します』
XS1-L1（XMOS）
8スレッド
XC言語
イベント駆動型マルチコアプロセッサ
http://www.xmos.com/

## Slide 17: 並行プロセス部の分割の利点
並行プロセス部（相互作用）のアプリ依存部と汎用部を分割する利点
  アプリ依存部と汎用部を別々に検証可能（検証コスト削減）
  汎用部（変換法、ライブラリ、言語）は再利用可能（開発コスト削減）
  相互作用（通信）の抽象的な設計と実装のギャップが減少（ミス削減）
HW, OS, 言語, …
HW, OS, 言語, …
MW, Lib, …
（再利用可能）
分割
CSP通信方式
汎用
アプリ
アプリ依存部と汎用部を別々に検証可能
再利用可能
共有メモリ通信方式

## Slide 18: CSPモデルの実装例

## Slide 19: CSPモデルのJCSP（Java）による実装例
Timer
Sender, Gate, Receiverから構成される並行システム
  GateはSenderのデータをReceiverに転送する
  転送の中断と再開を外部から制御できる
20秒ごとに転送の中断と再開を繰り返すとCPU負荷は下記のようになる
print
start
>>>>>>>
stop
chan1
cntl
Sender
Gate
chan2
Receiver
Gateはchan1とcntlから通信可能
なチャネルを選択して受信する
20秒
転送を中断中のCPU負荷は0

## Slide 20: Senderクラス
SenderクラスのJavaプログラム
import org.jcsp.lang.*;
public class Sender implements CSProcess {
private ChannelOutputInt chan1Out;
public Sender(ChannelOutputInt chan1Out) {
this.chan1Out = chan1Out;
}
public void run() {
int n = 0;
while (true) {
chan1Out.write(n); // 送信
n = (n + 1) % 10;
} } }
Sender(n)
chan1!n
/n := (n+1)%10

## Slide 21: Receiverクラス
ReceiverクラスのJavaプログラム
import org.jcsp.lang.*;
public class Receiver implements CSProcess {
private ChannelInputInt chan2In;
public Receiver(ChannelInputInt chan2In) {
this.chan2In = chan2In;
}
public void run() {
int m = 0;
int count=0;
while (true) {
m = chan2In.read(); // 受信
count++;
if (count>5000){
System.out.print(">");
count = 0;
} } } }
Receiver(c)
print!“>”
/c := 0
c>5000
chan?m
/c++
T
F

## Slide 22: Gateクラス
GateクラスのJavaプログラム
import org.jcsp.lang.*;
public class Gate implements CSProcess {
private AltingChannelInputInt chan1In;
private AltingChannelInputInt ctrlIn;
private ChannelOutputInt chan2Out;
public Gate(
AltingChannelInputInt chan1In,
AltingChannelInputInt ctrlIn,
ChannelOutputInt chan2Out) {
this.chan1In = chan1In;
this.ctrlIn = ctrlIn;
this.chan2Out = chan2Out;
}
public void run() {
int x;
int index;
Alternative alt = new Alternative(
new Guard[]{chan1In, ctrlIn});
while (true) {
index = alt.select(); // 選択
switch(index){
case 0:
x = chan1In.read();
chan2Out.write(x);
break;
case 1:
ctrlIn.read();
System.out.println("\nstop");
ctrlIn.read();
System.out.println("\nstart");
break;
} } } }
Gate
chan1?x
chan2!x
ctrl
ctrl

## Slide 23: Timerクラス
TimerクラスのJavaプログラム
import org.jcsp.lang.*;
public class Timer implements CSProcess {
private ChannelOutputInt ctrlOut;
public Timer(ChannelOutputInt ctrlOut) {
this.ctrlOut = ctrlOut;
}
public void run() {
CSTimer cstimer = new CSTimer();
while (true) {
cstimer.sleep(1000); // 1000ms
ctrlOut.write(0); // 送信
System.out.println(" stop");
cstimer.sleep(1000); // 1000ms
System.out.println(" start");
ctrlOut.write(0); // 送信
} } }
Timer
time_1000ms
ctrl!
time_1000ms
ctrl!

## Slide 24: Mainクラス
MainクラスのJavaプログラム
import org.jcsp.lang.*;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
One2OneChannelInt ctrl = Channel.one2oneInt();
One2OneChannelInt input = Channel.one2oneInt();
One2OneChannelInt output = Channel.one2oneInt();
Sender sender = new Sender(input.out());
Gate gate = new Gate(input.in(), ctrl.in(), output.out());
Receiver receiver = new Receiver(output.in());
Timer timer = new Timer(ctrl.out());
CSProcess tgsrconc = new Parallel(
new CSProcess[] { sender, gate, receiver, timer }); // 並行合成
tgsrconc.run();
} }

## Slide 25: 参考：XC言語の構文
XC言語の送受信と選択の構文
while (1) {
chan1 :> x; // 受信
chan2 <: x; // 送信
}
while (1) {
select { // 選択
case chan1 :> x: // 受信
chan2 <: x; // 送信
break;
case ctrl :> z: // 受信
ctrl :> z; // 受信
break;
}
}
Gate
chan1?x
chan2!x
ctrl?
ctrl?
chan1?x
chan2!x
XC言語：イベント駆動型マルチコアプロセッサXMOS記述言語

## Slide 26: 参考：Go言語の構文
Go言語の送受信と選択の構文
for {
x := <- chan1 // 受信
chan2 <- x; // 送信
}
for {
select { // 選択
case x := <- chan1: // 受信
chan2 <- x; // 送信
case <- ctrl: // 受信
<- ctrl // 受信
}
}
Gate
chan1?x
chan2!x
ctrl?
ctrl?
chan1?x
chan2!x