## Slide 1: 通信方式の種類
並行ソフトウェアの構築にはプロセス間の情報伝達（通信）が必要
通信方式の種類：
受信
送信
書込
読出
共有メモリ
  共有メモリ通信方式
    情報は共有メモリを介して渡される
    処理が軽い（情報の上書きに注意）
受信
送信
送信
受信
バッファ
  非同期型メッセージパッシング通信方式
    送信情報はバッファに一時保存される
    バッファフル時の上書き可/不可が重要
受信
送信
送信
受信
  同期型メッセージパッシング通信方式
    送信と受信は同時に実行される
    情報は確実に渡される（処理が明確）
OpenRTMの”flash” subscription type に相当
OpenRTMの”new”または”periodic” subscription type に相当
OpenRTMのbuffer長1の”new”または”periodic” subscription type に相当

## Slide 2: CSPの特徴（イベント駆動）
CSPモデルはイベント駆動を採用
  同期型メッセージパッシング通信＋イベント駆動： 待ちの間のCPU負荷は無し
  共有メモリ＋ポーリング： 定期的な書込みチェックのためCPU負荷がかかる
P1
event
P2
イベント駆動
電話が鳴るまでは眠っていてよい
P1
x = “”
P2
書込みの有無を定期的にチェック
（何もしないのに忙しい）
ポーリング
伝言板
共有メモリ
zzz…
RTMでは、基本的にRTCが独自にスレッドを持ち、イベントの到着をポーリングする。
ただし、コールバック機構を用いれば、イベント駆動型のようにふるまわせることは可能

## Slide 3: CSPの特徴（通信相手の自動選択）
CSPモデルは通信可能な相手を自動的に選択して通信可能
受信可能なプロセスを選択して送信する
（全てが受信不可のときは、ひとつが受
信可能になるまで送信を延期）
P
P3
119
P2
P1
119
代表電話（手の空いている人が受ける）
OpenRTMでは、受信者が複数いる場合、平等にメッセージが送信される。

## Slide 4: CSPの特徴（通信チャネルの自動選択）
CSPモデルは通信可能なチャネルを自動的に選択して通信可能
受信可能なプロセスが接続されている
チャネルを選択して送信する
２人に同時に電話をかけて出た方とだけ会話する（このような電話はない？）
P
P2
45892
P1
46031
45892
46031
山田
佐藤
OpenRTMでは、送信者は受信者の有無や、それが誰であるかを意識しない。

## Slide 5: 通信方式の比較
同期型メッセージパッシング通信は理解しやすい（確実な情報の受渡し）
共有メモリ通信は処理が軽い（上書きや再読込みに注意）
送信プロセス
受信プロセス
1
2
同期型メッセージパッシング通信
送信プロセス
受信プロセス
共有変数
1
2
2
2
共有メモリ通信
再読込み
上書き
実際にはこんなに簡単ではない
実際にはロジック実行スレッドはネットワークの受信スレッドとは異なる。

## Slide 6: 読み書きでブロックされる場合
writer
connector
reader
write
read
同一ノード
writer
connector
reader
write
read
同一ノード
タイムアウトしないか？
タイムアウトしないか？
ネットワーク通信
ネットワーク通信

## Slide 7: 疑似的にブロックnotifyでアンロック
writer
connector
reader
write
read
同一ノード
writer
connector
reader
write
read
同一ノード
ネットワーク通信
ネットワーク通信
notify
条件変数で
ブロック
notify
条件変数で
ブロック

## Slide 8: 疑似的にブロックnotifyでアンロック
writer
connector
reader
write
read
同一ノード
writer
connector
reader
write
read
同一ノード
ネットワーク通信
ネットワーク通信
notify
条件変数で
ブロック
notify
条件変数で
ブロック

## Slide 9: CSP用データポートのインターフェース定義
module CSP {
typedef sequence<octet> CdrData;
interface InPortCsp
{
PortStatus put(in CdrData data);
bool is_writable();
void notify();
};
interface OutPortCsp
{
PortStatus get(out CdrData data);
bool is_readable();
void notify();
};
};
InPortCsp
OutPortCsp
同時に読み書きが行われるケースを考慮すべき
問題を簡単化するためにselectは受信側だけ
送信側は、キャンセルまたはタイムアウトができるとよい
受信側で複数の送信者から1つだけを受け取り、他はなかったことにしたい場合（送信側自身が）キャンセルできる機能

## Slide 10: 現在実装中のFSMコンポーネントフレームワーク
ev_config_
ev_in_focus_
ev_off_
ev_on_
ev_shutter_full_
ev_shutter_half_
ev_shutter_released_
out_
TOP
Off
NoShooting
ShootingCamera
ShootingCamera_Shooting
ShootingCamera_Focusing
ShootingCamera_Focused
ShootingCamera_Storing
EvInFocus
EvShutterFull
EvOn
EvOff
EvShutterHalf
Idle
Configuring
EvConfig
EvConfig
EvShutterReleased
実装にはMacho (C++ Machine Objects, http://ehiti.de/machine_objects/)を利用
現在のところ静的FSMのみ
動的FSMコンポーネントフレームワークも実装予定
サンプルコンポーネントのFSM