## Slide 1: 屋外自律移動ロボットにおけるGPSコンポーネント 佐藤大介 田中基雅 水川真（芝浦工業大学）
E-mail： hri_goiken<at>freeml.com URL： http://www.hri.ee.shibaura-it.ac.jp/index.html
概要：
  屋外ナビゲーションにおいてGPSは広く用いられている技術です．そこで，GPSを用いたナビゲーションをRTミドルウェアを用いてコンポーネント化しました(以下，GPSコンポーネント)．このコンポーネントによって，屋外ナビゲーションの容易な適用が可能となります．
特徴：
  再利用性を重視したシステム構成
  マップデータによる経路設定
インタフェース：
  GPSコンポーネントはGPSのデータフォーマットであるNEMA-0183規格のGGAセンテンスを入力とし，距離・旋回角度・現在のマップ番号をナビゲーション情報を出力します．また，経路上の中継点を設定したマップデータを既知のデータとして用います．
ライセンス（公開条件）：
  本コンポーネントの著作権はヒューマンロボットインタラクション研究室にあります．
ＲＴミドルウエアコンテスト2007
GPS
コンポーネント
NMEA-0183入力
距離出力
角度出力
マップ番号出力
GPSコンポーネント仕様
Notes: <number>

## Slide 2
GPSコンポーネントが出力するナビゲーション情報は，
距離
旋回角度
マップ番号
になります．これらの出力から必要な情報を選択してナビゲーションに利用できます．距離・角度は多くのロボットで利用可能な情報です．また，GPSに関する知識の無い開発者でも利用可能な値であり，広く本GPSコンポーネントの適用が期待できます．
本GPSコンポーネントは，GPSレシーバとの接続機能とGPS情報からナビゲーションを行う機能を別々にコンポーネント化しました．GPSレシーバの接続方式に応じてコンポーネントを変更することで，ナビゲーション機能の再利用が可能になります．
開発環境：
Windows XP professional , Visual Studio 2005 (C++) , Open-RTM-aist 0.4.0
参考文献：
[1]RTミドルウェアプロジェクト (URL: http://www.is.aist.go.jp/rt/)
[2] OpenRTM-aist Official Web Site (URL: http://www.is.aist.go.jp/rt/OpenRTM-aist/html/)
[3]三浦俊宏 水川真：分散制御ロボットにおけるCANコンポーネント，第8回計測自動制御学会
目標点の点列を経路上に設定してマップデータとします．目標点を順次切り替えてナビゲーションを行うことで最終的な目的地までのナビゲーション行うことができます．マップデータは支援ツールとして提供するアプリケーション「Map_Maker」を用いて容易に作成できます．
：目標点
設定される経路
旋回角度
目標点
距離
通信
コンポーネント
GPS
コンポーネント
GPSレシーバ
接続
NMEA-0183
Notes: <number>