## Slide 1: 分散LRFのキャリブレーション支援（群） 佐々木毅（東京大学生産技術研究所橋本研究室）
連絡先：
〒153-8505 東京都目黒区駒場4-6-1 東京大学生産技術研究所Ew201 橋本研究室 佐々木毅 email: sasaki <at> hlab. iis. u-tokyo. ac. jp URL： http://dfs.iis.u-tokyo.ac.jp
概要：
  空間に分散配置されたレーザレンジファインダ （LRF）の位置・姿勢のキャリブレーションを支援 するコンポーネント群。LRFから得られる物体の センサ座標系での位置とその物体の基準座標系 での位置の対応からキャリブレーションを行う。
特徴：
  キャリブレーション処理だけでなく、LRF、移動 物体トラッキングといった各機能要素に関しても コンポーネント化
  様々なキャリブレーション手法への適用例を 提案
  各要素機能のコンポーネントに関しても知能化 空間の基本要素として利用可能
インタフェース：
  キャリブレーションを行う際のシステム全体として の入出力情報は下記の通り。
  入力：LRFから得られる物体位置及びその物体の基準座標系での位置
  出力：LRFの基準座標系に対する位置・姿勢
ライセンス（公開条件）：
  非商用利用であれば自由に利用化。
ＲＴミドルウエアコンテスト2007
Notes: <number>

## Slide 2
開発環境
OS: Ubuntu Linux 7.0.4
RTミドルウェア: OpenRTM-aist-0.4.1-RELEASE
コンパイラ: gcc 4.1.2
CORBA : omniORB 4.0.7
ACE : ACE 5.4.7-12
Eclipse : Eclipse 3.2
Java実行環境: Sun Java 1.5.0-11-1
開発したコンポーネント群
LRFコンポーネント (LRFComponent)
－北陽電機（株）のLRF (URG-04LX)をRTコンポーネント化
移動体トラッキングコンポーネント (SimpleTracker)
－LRFのスキャンデータから移動物体の位置を出力
キャリブレーションコンポーネント (LRFCalibration)
－同一物体の2つの座標系での位置を入力として受け取り、
その対応点から2つの座標系の位置・姿勢の関係を出力
座標変換コンポーネント (CoordTrans2D)
－キャリブレーションパラメータに基づいてセンサ座標系から
基準座標系への座標変換を実行
入力コンポーネント (ConsoleIn2)
－コンソールから入力した値を順に2つのOutPortに出力
LRFCalibrationの使用例
キャリブレーションオブジェクトを用いた絶対的な位置・姿勢の手動キャリブレーション
移動物体を用いたLRF間の相対的な位置・姿勢の自動キャリブレーション
各コンポーネントの実装や使用方法の詳細はマニュアルを参照
Notes: <number>