## Slide 1: CANコネクタ 福森聡哲、小阪正朋、大道武生（名城大学 大道研究室）
CANコネクタ（サイズ：25×30×5mm）
連絡先：
名城大学 大道研究室 福森 聡哲 〒468-8502 愛知県名古屋市天白区塩釜口1-501 TEL：052-832-1151（内線5117） FAX：052-832-1235
e-mail: m0635024@ccmailg.meijo-u.ac.jp
URL： http://mech.meijo-u.ac.jp/prof/oomichi/zemi/index.html
概要：
  CANコネクタは、機能をモジュール化することによって種々のセンサをCANネットワークに簡易に接続することができるコネクタである。また、CANを用いることによってPC等への接続を省配線化・分散制御を行うことができる。なお，対応モジュールはRTコンポーネントのI/O形式に準拠する。
特徴：
  CAN通信。
  外部装置との入力・出力の両方ができる。
  CAN-ID、Address、Dataの３つだけで
  機能モジュールを操作する。
インタフェース： OS：Windows
  PCモジュール（ICN_PCと呼ぶ）の提供
  （インターフェース社製CANカード）
  （Microsoft Visual C++ 6.0）
  CANコネクタ機能モジュールの提供
  （大道研究室製作CANコネクタ）
  （Renesas HEW：High-performance Embedded Workshop Version 4.03.00.001）
ライセンス（公開条件）：
  著作権は名城大学大道研究室にあります。
磁気センサのパラレル入力
CANコネクタの使用例
超音波センサのアナログ入力
ロータリエンコーダの
アップダウンカウント
ＲＴミドルウエアコンテスト2007

## Slide 2: 機能モジュール
RT Component（ICN_PC）
①CAN通信よりデータを送信する（put）
②CAN通信より受信したデータの処理（解釈）を行いバッファに書き込む（push）
RT Component（CANコネクタ）
①CAN通信よりデータを受信する（get）
②受信データを直ちに処理（解釈と実行）を行いCAN通信よりデータを返信する（reply）
コントローラ
コントローラ
ＲＴミドルウエアコンテスト2007