## Slide 1: 再利用可能なマニピュレータ制御系 尹 祐根（産総研，JST，CREST） 清水 昌幸（静岡大，産総研）
連絡先：
独立行政法人 産業技術総合研究所 知能システム研究部門
尹 祐根
〒305-8568 茨城県つくば市梅園1-1-1 中央第2 Email: yoon <at> aist.go.jp
URL：http://www.is.aist.go.jp/rt/OpenRTM-aist/
概要：
  ロボットマニピュレータPA10シリーズの汎用制御系を実現．再利用性の高いRTコンポーネントの組み合わせにより，多様な制御系が容易に構築可能．
特徴：
  再利用性の高い階層化アーキテクチャ
  最下位のコントローラ以外はOS非依存
  多様なシステム構成に対応可能
インタフェース：
  入力データポート： 制御目標値．
  関節角度，関節速度，手先位置，手先速度
  のいずれにも対応可能．
  （開発プラットフォーム：OpenRTM-aist-0.4.2）
ライセンス（公開条件）：
  著作権は産総研に帰属します．大学・公的研究機関等における教育・研究目的に限り利用を許可します．商用利用についてはお問い合わせ下さい．
RTミドルウエアコンテスト2008
Servo
Controller
User Controller
PD
Controller
Forward
Kinematics
Inverse
Kinematics
Notes: <number>

## Slide 2
各RTコンポーネント(RTC)の機能
  サーボ制御RTC マニピュレータのサーボ制御
  順運動学RTC 関節角度/関節速度から手先位置/手先速度を計算
  逆運動学RTC 手先位置/手先速度から関節角度/関節速度を計算
  PD制御RTC 目標値に到達するための制御指令値を計算
RTCの組み合わせにより，４種類の制御システムが実現可能
  関節角度制御システム
  関節速度制御システム
  手先位置制御システム
  手先速度制御システム
実機制御とシミュレーションの動的切替えが可能
システムの変更に柔軟に対応可能
（例） グリッパやハンドを手先に取り付ける．
PD制御以外の制御方法に変更する．
PD制御RTCは，マニピュレータ以外のロボットにもそのまま再利用可能
Notes: <number>

## Slide 3: RSi お天気情報サービスゲートウェイ 山野辺夏樹（産業技術総合研究所）
連絡先：
独立行政法人産業技術総合研究所 知能システム研究部門 タスクインテリジェンス研究グループ 山野辺 夏樹 〒305-8568 茨城県つくば市梅園1-1-1 中央第2 email: n-yamanobe <at> aist.go.jp URL： http://www.is.aist.go.jp/rt/OpenRTM-aist/
概要：
  ロボットサービスイニシアチブ（RSi）が提供する天気情報サービスをRTミドルウエアから利用するためのゲートウェイの機能を実現する。RSiの提供する各種サービスとRTミドルウエアのRTコンポーネントを結ぶゲートウエイのサンプルプログラム。
特徴：
  産総研ホームページでソースコードを公開
  実装方法やソースファイルは、Webサービス(WSDL)からクライアント型のRTコンポーネントを作成する際のサンプルになります。また、サービスポートを使ったRTコンポーネントの作成例としても利用できます。
インタフェース：
  サービスポート：ユーザ情報および天気情報を取得したい地域・地点を入力として，RSiサービスサーバと通信して獲得したお天気情報を出力する
  (OpenRTM-aist-0.4.0)
ライセンス（公開条件）：
  著作権は産業技術総合研究所にありますが、非商用利用であれば、自由にご活用ください。gSOAPに関するファイルは、gSOAP Public Licenseに従います。
  RSiサービスを受けるためにはメンバ登録をする必要があります。サービス利用の際には、RSiにお問い合わせ下さい。
産総研オープンラボ2008
Notes: <number>

## Slide 4
参考文献：
天気情報取得コンポーネントの 開発 -RTミドルウエアグループとロボットサービスイニシアチブとの連携-, 山野辺 夏樹, 安藤 慶昭, 原 功, 大場 光太郎, 神徳 徹雄, 末廣 尚士, 蔵田 英之, 中本 啓之, 神田 真司, 第25回 日本ロボット学会学術講演会, p.2I13, 2007/09
このゲートウェイとなる天気情報取得コンポーネントを他のRTミドルウエア準拠のロボットシステムや機能部品と組み合わせたシステムを構成することで、天気情報に応じて様々な機器を制御したり、利用者のニーズに応じて文字やCGや音声などで情報提供したりすることが可能になります。
実装詳細に関しては，OpenRTM-aist公式ページ（http://www.is.aist.go.jp/rt/OpenRTM-aist/）⇒コンポーネント⇒RSi天気情報取得コンポーネントをご覧下さい。
天気情報サービスは、財団法人日本気象協会さんから提供されているRSiの応用サービスの一つで、今日～明後日の3日間の天気予報が提供されています。情報が欲しい地域のリクエストを送ることで、以下の天気情報をXML形式で受け取ることができます。
気象データ発表日時
最高・最低気温
降水確率
天気予報文
テロップ番号（天気予報番組で天気マークなどの表示用に使われる番号）
波予報
風予報
天気情報サービスオリジナル情報（洗濯指数、花粉情報など）
Notes: <number>